Odborná skupina Větrové inženýrství - činnost v roce 2013

Přínos pro širší společnost – významné počiny společnosti, prezentace v médiích,  tiskové informace

Byl využíván nový aerodynamický tunel s klimatickou a aerodynamickou měřící sekcí pro výzkum aerodynamiky budov a konstrukcí. Tunel nese jméno předního českého vědce Čeňka Strouhala. Projekt je prezentován v tisku i na webových stránkách (www.itam.cas.cz).

Pomoc praxi:

Konzultace při řešení zatížení větrem na složitých konstrukcích (Automotive Lightning, Techo.Monsoon Blinds, Hess Gmbh- elektrárna Leeds)

Podpora stavby tunelu pro Stavební fakultu v Bratislavě a posterová účast na IM ve Svratce. Výzkum tří kolegů se zaměřuje na použití PIV systému pro indikaci větrné pohody chodců v exteriéru budov. (VZLU-Ing. Jirsák, D.Zacho)

Upgrade software: Hračov, S., Pospíšil, S.: GMAST v. 1.0 (Software for modal analysis of tall slender structures), ITAM AS CR, v.v.i., Prague, Czech Republic, 2012, Download (manuál a stažení trial verze): http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=4&person_id=1279

Experimentálně ověřování účinků samobuzeného kmitání mostů, přepravníkových pásů, lan atd.

Přednášková a popularizační činnost – účast v rádiích, TV, v tisku, seznam   přednášek

Den otevřených dvěří-AV-ČR. Přednáška o problémech aeroelasticity a prezentace nového aerodynamického tunelu. ÚTAM, Listopad 2013

Přínos pro vědu

Objasnění principu ztráty aeroelastické stability z pohledu stabilních a nestabilních limitních cyklů; teoretická formulace a experimentální ověření v aerodynamickém tunelu (kontaktní osoba: Stanislav Pospíšil)

Práce přináší výsledky analýzy stability soustavy se dvěma stupni volnosti; zdvihem a rotací. Jsou analyzovány vlastnosti odezvy, která se nachází na hranici stability (tedy těsně před vznikem stále rostoucích amplitud kmitání) a také tendence v její blízkosti pomocí Routh-Hurwitz věty. Jsou identifikovány podmínky známé jako flutter a divergence, jako zvláštní případy obecné teorie. Metodu lze využít při stanovení kritického stavu (vzniku samobuzených vibrací). Metoda byla porovnána s existujícími výsledky založenými na jiných metodách. Pozdější rozšíření metody vede k třídění aeroelastických modelů zhruba do tří skupin : (i) neutrální modely - Aero-elastické síly jsou zavedeny jako vhodné konstanty nezávislé na budicí frekvence a času , (ii) aeroelastické koeficienty respektující frekvenční závislost aero-elastických sil; (iii) příčinkové funkce definované jako jádra konvolučních integrálních transformací vyjadřujících aeroelastické síly jako funkce času. Práce ukazuje propojení všech tři skupin a odstraňuje ambivalenci v jejich matematických formulacích. Kromě toho, jsme se zaměřili na problematiku vlivu poměru základních frekvencí soustavy na vznik nestabilního chování obecného nosníku příčně obtékaného proudem. Teoretické práce byly doplněny experimentální sledováním vzniku a režimy odezvy s tzv. paměťovým efektem, definovaným na základě hysterezní smyčky  a separačními křivkami  k vymezení stabilních a nestabilních oblastí odezvy.

EACWE 2013, Cambridge, červenec 7-11, 2013, Konference EACWE (European African Conference on Wind Engineering) se pořádá každé čtyři roky a je hlavním cílem mnoha výzkumníků z oblasti aerodynamiky stavebních konstrukcí. Letošní konference byla v pořadí již šestá. Přinesla nové poznatky z oblasti aeroelasticity mostů, zatížení větrem, simulace větru ve větrném tunelu, numerické výpočty a řešení Navier-Stokesových rovnic pro vyšší Reynoldsova čísla a obtékání neaerodynamických profilů.

2013. Účastníci: S. Pospíšil, J. Náprstek. Aktivní účast v sekci numerické aero-elasticity a , jednání vědeckého výboru konference a IAWE.

Přínos pro školství –

Výroční ceny, soutěže a práce s mladými odborníky – soutěže pro VŠ

Publikační činnost

- Náprstek, J., Pospíšil, S.: Response types and general stability conditions of linear aero-elastic system with two degrees-of-freedom. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 111 (2012-vyšlo v roce 2013) 1–13. ISSN 0167-6105

- Král, R., Pospíšil, S., Náprstek, J., (2013).  Experimental set-up for advanced aeroelastic tests on sectional models. Experimental Techniques, 2013, SEM Wiley, doi:10.1111/ext.12056

- Král, R., Pospíšil, S., Náprstek, J., (2013).  Wind tunnel experiments on unstable self-excited vibration of sectional girders, Journal of Fluids and Structures 44 (2014) 235–250, doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2013.11.002

- Náprstek, J., Pospíšil, S.: Linear aero-elastic models of a prismatic beam in a cross-flow using double degree of freedom system. Engineering Mechanics, 5, 2013, 369-378.

- Náprstek, J., Fischer, C.: Limit cycle stability of multi-degree of freedom dynamic non-linear systems. In: Proc. Euromech Colloquium n. 541 - New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control o_f Composites for Smart Engineering Design (S. Lenci, J. Warminski eds). Univ. Marche, Senigalia, 2013, pgs 1-17.

- Náprstek, J., Hračov, S.: Modification of model properties of a system with non-proportional damping due to vibration absorbers and sub-soil interaction. In: Proc. COMPDYN 2013 Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, V. Plevris eds), Kos, Greece, 2013, CD#56, 18 pgs.

- Náprstek, J., Fischer, C.: Compressional wave features propagating in a two dimensional domain with randomly imperfect material density. In Proc. RASD 2013 - 11 th International Conference on Recent Advances in Structural Dynamic (E. Rustighi, N. S. Ferguson eds), ISVR Southampton, Univ. Pisa, Italy, 2013, CD#817, pgs 120-133.

- Náprstek, J., Pospíšil, S.: Stability of linear model with frequency and time variable parametric aero-elastic forces. In: Proc. EACWE 2013 - óth European and African Conference on Wind Engineering (C. Baker, D. Hargreaves eds). U.Nottingham - U.Birmingham, Cambridge, 2013, CD#56, 8 pgs.

- Náprstek, J., Fischer, C.: Analysis of a bar-system solving differential equation on an orientated graph using a dynamic stiffness matrix. In: Proc. 14th Int. Conf on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing (B.H.V. Topping, P. Ivanyi eds). Civil-Comp Press Publications, Stirlingshire, UK, Cagliari, Sardinia, 2013, paper CC.XXX, 23 pgs.

Knihovny – odborné knihovny vědeckých společností

Členství v mezinárodních nebo zahraničních organizacích

# International Association of Wind Engineering